ESEMPIO DI STIMA DIRETTO COMPARATIVA DI UN FONDO RUSTICO

1 Premessa

Questo perito, riceve dal sig. Mario Rossi, l’incarico, che accetta, di valutare un fondo rustico che egli conduce e detiene in  comproprietà con vari intestatari, ai fini dell’acquisto delle quote non ancora di sua proprietà e quindi della quantificazione delle quote di spettanza dei relativi contestatari.

A tale scopo questo perito ha proceduto al rilievo dei dati  relativi ai suddetti immobili  mediante sopraluogo   nonché  mediante consultazione ed acquisizione della relativa documentazione catastale.

2 Descrizione degli immobili

Il fondo oggetto della stima è sito in comune di Campello (PD), precisamente in località Campetto; è ripartito nei seguenti mappali:

- Fg. 18 map. 173, Ha 0.65.76, seminativo 4^, RD Euro 38,42 e RA 30,57

- Fg. 18 map. 175, Ha 0.06. 25 seminativo 4^, RD Euro  3,65 e RA   2,91

- Fg. 18 map. 264, Ha 0.57.56, seminativo 4^, RD Euro 33,63 e RA 26,75

Complessivamente il fondo ha la superficie totale di Ha 1.29.57 e, quali tariffe catastali, ha un Reddito Dominicale di Euro 75,70 ed un Reddito Agrario di Euro  60,23.

Sul mappale 175, vi sono due fabbricati rurali, inutilizzati non agibili e addirittura semi distrutti a causa di un incendio sviluppatosi  circa una decina d’anni fa, secondo quanto riferito dal committente.

In base alla tipologia costruttiva dei due edifici, è possibile affermare che il fabbricato di maggiori dimensioni fosse utilizzato come abitazione, e l’altro come annesso, probabilmente come fienile.

L’abitazione ha una pianta rettangolare di m 15,25 x m 8,65, ed altezze di m 5,50 in gronda e m 8,30 al colme; il volume complessivo è pertanto di mc 1.094,87.

L’annesso rustico è costituito da un corpo di fabbrica composto di due edifici accostati.

Quello principale ha una pianta rettangolare di m 5,30 x m 8,50; ai lati di questo edificio vi rilevano sei  pilastri, aventi un’altezza con altezza di m 6,40. La costruzione era e tuttora rimane  parzialmente chiusa da pareti in mattoni  alte m 3. I pilastri sostenevano una copertura di cui ora rimane solo qualche trave. La tipologia della struttura indica venisse utilizzata come fienile.

Addossata al lato est di questa prima struttura, si rileva una seconda con pianta di m 2,55 x m 5,0, chiusa sugli altri tre lati da pareti in mattoni ora semidistrutte, con altezza che doveva essere originariamente di m 3. Come per il primo fabbricato, anche in questo, che probabilmente doveva essere utilizzato come ricovero animali o attrezzature, manca totalmente il coperto. Complessivamente per questi annessi si calcola un volume di mc 356,25

In totale, per i fabbricati esistenti sul fondo risulta un volume di  mc 1.451,12.

I terreni sono di medio impasto tendenzialmente sciolto, freschi, profondi, con reazione tendenzialmente neutra. La sistemazione è a cavino; la rete scolante è abbastanza efficiente ed i terreni sono irrigabili derivando le acque da canali consortili; la SAU è di Ha 1,10, interamente a seminativo.

3 Indicazione e giustificazione del procedimento di stima

Considerando le finalità dell’incarico, si procede mediante stima diretto – comparativa, per la quale, date le caratteristiche del fondo e  le riscontrate  difficoltà di reperire informazioni sulla compravendita di immobili similari, sono adottati i criteri di seguito descritti.

Innanzitutto si  individuano  gli elementi del compendio rilevanti ai fini della stima nei fabbricati e nel terreno agricolo, e vanno ati pertanto adottati quali parametri di comparazione il volume, per i fabbricati, e la superficie per i terreni.

Si passa  poi all’acquisizione dei termini per la comparazione ricercando  i dati relativi agli importi richiesti per  la vendita di immobili della medesima tipologia ubicati in un raggio di 8-10 km. Tali dati vengono  quindi corretti considerando un margine di trattativa ovvero una differenza tra valori inizialmente richiesti ed importi concordati all’atto della vendita del 5%, secondo quanto riferito da operatori del locale mercato immobiliare. Quindi per ciascun immobile, terreno o fabbricato, sono determinati i valori unitari.

Per i valori unitari così ottenuti vanno  quindi calcolate le medie, corrispondenti ai valori ordinari, e la deviazione standard, per valutare i margini di variabilità di detti valori.

Tali valori sono quindi moltiplicati per i parametri relativi al fondo in esame: precisamente la volumetria complessiva dei fabbricati, mc 1.451, e la superficie dei terreni al netto dell'area del sedime di tali edifici, mq 12.938.

Dalla somma degli importi così ottenuti vengono  eseguite ulteriori   correzioni con  aggiunte e  detrazioni da apportare in relazione degli elementi di straordinarietà rilevate per l'immobile oggetto della stima.

4 Ricerca dei valori medi unitari

Sulla base dei dati riportati nelle tabelle 1 e 2 in appendice, è stato possibile determinare i seguenti valori ordinari unitari:

- per i fabbricati , come illustrato in tabella 1, € 85,20 /mc; tale valore rappresenta un valore intermedio tra quello dei rustici con destinazione originaria di abitazione, che possono essere compravenduti anche per corrispettivi di oltre  € 100/mq ed annessi rustici, per i quali in base  alle normative vigenti – in particolare il DPR 380/2001 art. 3 e la recente l. r. 11/2004 art. 44 – non risulta possibile poter ipotizzare un loro riutilizzo ai fini abitativi e per i quali spesso con difficoltà è possibile individuare una destinazione d’uso.

- per i terreni, come evidenziato in tabella 2, il valore ordinario è di € 11.583,57 ovvero di € 1,58/mq.

Per il fondo in esame, è stata considerata una riduzione del 5% rispetto ai valori ordinari sopra indicati, in considerazione dei seguenti "scomodi": ridotte dimensioni del fondo, ampiamente inferiori alla minima unità colturale, dalla frammentazione della proprietà nonché dalla posizione dello stesso immobile, non direttamente raggiungibile dalla viabilità pubblica. Pertanto i valori unitari che vengono considerati sono di € 80,94/mc per i fabbricati e di € 10,54/mq per i terreni.

Il sottoscritto perito ha ottenuto conferma della validità di questi importi confrontando i dati sopra desunti con ulteriori informazioni e pareri gentilmente forniti da operatori del locale mercato immobiliare.

5 Stima dell’immobile

La stima dell’immobile viene illustrata in tabella 3.

5.1	Determinazione del valore ordinario dei beni oggetto di stima

Il valore del compendio risulta dai seguenti conteggi:

1) Valore  fabbricati = Volume complessivo X valore ordinario unitario =  1.451.mc X €  80,94 /mc = Euro 117.443,73

2) Valore terreno = Superficie complessiva X valore ordinario unitario =

= Mq 12. 938  X     € 10,54/mq = € 136.345,58

3) Valore compendio) =  Valore ordinario fabbricati +  Valore ordinario terreno =

=  €  (117.443,73+  136.345,58)= €  253.789,31

5.2	Aggiunte

Il vigneto presente sul fondo è stato messo a dimora dal conduttore. A costui , di conseguenza, in caso di risoluzione del contratto di affitto  dovranno essere  riconosciuti  i relativi miglioramenti, che quindi non potranno essere considerati tra le aggiunte al valore della comproprietà. Non si individuano ulteriori elementi di straordinarietà positivi.

5.3	Detrazioni

Quale elemento negativo va considerata la mancata disponibilità da parte della proprietà indivisa di titoli PAC; quelli finora goduti dal conduttore sono di sua esclusiva titolarità. Capitalizzando il valore di detti titoli si ottiene un importo di € 2.751,54, che va detratto dal valore ordinario.

5.4	Valore venale

Il valore di mercato del fondo a cancello aperto risulta dal seguente conteggio:

Valore venale = Valore Ordinario + Aggiunte – Detrazioni. = € (253789,31 + 0 - 2.751,54) =  = €  251.037,77

6 Conclusioni

A conclusione dell’incarico affidatogli, questo perito individua il più probabile valore di mercato degli immobili oggetto della perizia in  €  251.037,77

Ringrazia pertanto della fiducia accordatagli e rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

..........., lì ...............................

IL TECNICO

|  | TABELLA 1: | VALORE | DEI | FABBRICATI | RURALI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prezzo di offerta [€] | Probabile valore di compravendita (90-95% Prezzo offerta) [€] | Valore terrreno agricolo di pertinenza [€] | Altre aggiunte al valore ordinario [€] | Valore ordinario del fabbricato [€] | Valore ordinario unitario [€/mc] | Ubicazione: Comune, località | Condizioni del fabbricato | Agenzia |
| 260000 | 247000 |  |  | 247000 | 137,22 | Padova,Via Tevere | Completamente da ristrutturare | Immnobiliare Trento |
| 55000 | 52250 |  |  | 52250 | 108,85 | Camposampiero | Porzione di rustico accostato completamente da ristrutturare | Tecnocasa - Montà |
| 235000 | 223250 | 13000 |  | 210250 | 58,40 | Galliera Veneta, loc. | Da ristrutturare | marcadello - Cittadella |
| 125000 | 118750 |  | 11875 | 106875 | 76,34 | CitTadella | Da ristrutturare, abitabile | Cittadella |
| 50000 | 47500 | 2000 |  | 45500 | 75,83 | Santa Giustina in Colle | Da ristrutturare | Tecnocasa Montà |
| 55000 | 52250 |  |  | 52250 | 87,08 | Camposampiero | Da ristrutturare | Tecnocasa Montà |
| 135000 | 128250 |  | 38475 | 89775 | 81,61 | Campodarsego, Bosco del Vescovo | Da ristrutturare, con progetto approvato ed oneri pagati | Eurocostruzioni - Padova |
| 135000 | 128250 |  |  | 128250 | 56,25 | Santa Giustina in Colle | Porzione di rustico accostato in lotto di c.a. 800 mq con possibilità di edificare fino a c.a. 760 mq, con progetto approvato ed oneri di lottizzazione già pagati. | Tecnocasa - Montà |
|  |  |  |  |  | 85,20 |  |  |  |

TABELLA  2 VALORI DEI  TERRENI AGRICOLI

| N° | Superficie castastale [Ha] | Prezzo di offerta [€] | Probabile valore di compravendita (90-95% Prezzo offerta) [€] | Aggiunte al valore ordinario [€] | Detrazioni al valore ordinario [€] | Valore ordinario del terreno[€] | Valore ordinario unitario [€/Ha] | Ubicazione: Comune, località | Carateristiche particolari dell'immobile | Agenzia | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,4000 | 300.000,00 | 285.000,00 | 50.000,00 |  | 235.000,00 | 97.916,67 | Campodarsego - Bronzola | Sovrastanti fabbricati con possibilità di trasposizione volumetrica al fine di realizzare costruzioni bifamiliari | Arcos Immobiliare - Padova | Aggiunte per fabbricati |
| 2 | 1,2500 | 150.000,00 | 142.500,00 | 1.425,00 |  | 141.075,00 | 112.860,00 | Villanova di Camposampiero | fronte strada | Veneta Immobiliare s. r.l. - Veneza | Aggiunte per posizione |
| 3 | 5,8723 | 645.953,00 | 613.655,35 |  |  | 613.655,35 | 104.500,00 | Piombino Dese - Torreselle |  | Zorzi Immobiliare Srl Signoressa di Trevignano (Tv) |  |
| 4 | 0,4227 | 60.000,00 | 57.000,00 | 2.850,00 |  | 54.150,00 | 128.105,04 | S.Martino di Lupari |  | Tecnocasa, aff. B-System snc di S, Martino di Lupari | Aggiunte per le ridotte dimensioni del lotto |
| 5 | 0,4100 | 50.000,00 | 47.500,00 | 7.125,00 |  | 40.375,00 | 98.475,61 | Loreggia prossima a zona residenziale |  | Tecnocasa, aff. Piombeggia sas di Piombino Dese | Aggiunte perr Vicinanza a zona residenziale e per ridotte dimensioni del lotto |
| 6 | 0,7724 | 94.000,00 | 89.300,00 |  |  | 89.300,00 | 115.613,67 | Curtarolo - S. Maria di Non, cvicinanze fiume Brenta |  | Ceoldo - Campodarsego |  |
| 7 | 2,0000 | 220.000,00 | 209.000,00 |  |  | 209.000,00 | 104.500,00 | Borgoricco - S. Eufemia |  | Ceoldo - Campodarsego |  |
| 8 | 1,0600 | 140.000,00 | 133.000,00 |  |  | 133.000,00 | 125.471,70 | Vigonza Peraga | Appezzamento servito da strade e irrigazione | TECNOCASA Leon Group S.r.l. - Vigonza |  |
| VALORE MEDIO | 110.930,34 |  |  |  |  |
| DEVIAZIONE STANDARD | 11.583,57 |  |  |  |  |
| COEFFICIENTE DI VARIAZIONE | 10,44% |  |  |  |  |
| VALORE MINIMO | 97.916,67 |  |  |  |  |
| VALORE MASSIMO | 128.105,04 |  |  |  |  |

| TABELLA 3 Valutazione del fondo in esame |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elemento | parametro considerato | Valore ordinario | Aggiunte | Detrazioni | Valore di mercato |
| immobile | tipo | valore | unitario | totale |  |  | complessivo |
| (tipologia) |  | (mq-mc) | (€/mq-mc) | (€) | (€) | (€) | (€) |
| rustico | volume (mc) | 1451 | 80,94 | 117.443,73 |  |  |  |
| terreno agricolo | superficie (mq) | 12938 | 10,54 | 136.345,58 |  |  |  |
| AGGIUNTE |  |  |  |  |  |  |  |
| DETRAZIONI |  |  |  |  |  |  |  |
| Assenza di titoli PAC (attualizzazione dei mancati contributi) |  |  |  |  |  | 2.751,54 |  |
| TOTALE COMPENDIO |  |  |  | 253.789,31 | - | 2.751,54 | 251.037,77 |